Schüco AWS 75 BS SI à ouvrant caché

Système de fenêtres avec ouvrant caché, valeur d'isolation renforcée, à triple frappe et une profondeur de construction de 75 mm.

L’ouvrant se trouve à l’extérieur, caché derrière le bridage du châssis dormant.

- L'ensemble du système est au moins certifié C2C Silver.

- Profondeur de construction du profilé de dormant de 75 mm

- Profondeur de construction du profilé d'ouvrant de 85 mm

- Largeur visible de l’ensemble à partir de 67mm

- Le joint en verre extérieur des profilés de ventilation est un joint vulcanisé circonférentiel qui est tiré sur le cordon de vitrage.

- L’ouvrant se trouve, à l’extérieur, caché derrière le bridage du châssis dormant.

- Ce système permet des vitrages jusqu'à 54 mm dans l'ouvrant et jusqu'à 53 mm dans le dormant.

- Barrières isolantes pour une isolation thermique accrue selon EN 10077-1 et EN 10077-2

- Largeur visible de l'ensemble à partir de 67 mm

Classification selon les normes européennes:

- Coefficient de transmission thermique du profil (Uf) : meilleure performance du système selon

- NBN EN-ISO 10077-2 = 1,3 Wm²K

- Coefficient de transmission thermique globale (Uw): meilleure performance du système selon NBN EN ISO 10077-2 Uw <1,0 W / m²K (avec vitrage Ug 0,6 W / m²K)

- Etanchéité: meilleure performance du système selon NBN EN 12208 = classe 9A.

- Résistance au vent: meilleure performance du système selon NBN EN 12210 = classe C5

- Perméabilité à l'air: meilleure performance du système selon NBN EN 12207 = classe 4.

- Résistance mécanique: meilleure performance du système selon NBN EN 13115 = classe 4

- Fenêtres force de manœuvre selon la norme NBN EN 13115 : classe 1 (standard) - classe 2 (accès facile)

- Résistance de fonctionnement: meilleure performance du système selon

- NBN EN 12400: classe 3

- Résistance à l'effraction : meilleure performance du système selon NBN EN 1627: classe de résistance RC3 (en fonction de la combinaison de profilés et du type de raccord)

- Isolation acoustique: meilleure performance du système mesurées selon NBN ISO 10140-2: 2010

- Rw (C, Ctr). 49 (-1, -4) dB en combinaison avec vitrage acoustique.

Chaque fenêtre (y compris le vitrage) doit garantir une valeur Uw (châssis + verre) égale ou supérieure à 1,50W / m2K. L'entrepreneur doit soumettre à l'architecte un calcul séparé pour chaque unité de fenêtre avant l'installation.