Schüco AWS 75 WF Hi Window Fassade look mur rideau

Système de fenêtre à rupture de pont thermique présentant toutes les caractéristiques d’une fenêtre et offrant cependant la vue d’une construction à montants et traverses d’une largeur visible de 50 mm,  avec une valeur d'isolation renforcée, à triple frappe et une profondeur de construction de 75 mm.

- L'ensemble du système est au moins certifié C2C Silver.

- Profondeur de construction du profilé de dormant de 75 mm avec une largeur de vue à partir de 50 mm

- Profondeur de construction du profilé de l’ouvrant de 80 mm

- Largeur visible des montants et traverses en T : 50mm

- Le système permet des vitrages de 54 mm dans l’ouvrant et de 53 mm dans le dormant

- Barrières isolantes pour une isolation thermique renforcée selon EN 10077-1 et EN 10077-2

- La butée de l’ouvrant est réalisée à l’aide d’un profilé de battement d’une largeur visible de 27 mm

- Les profilés d’ouvrants sont dissimulés derrière la butée des profilés de fenêtre

- Le joint du vitrage extérieur des profilés d’ouvrant est un joint vulcanisé de forme arrondie qui est étiré sur la parclose.

- Du côté extérieur aussi bien les traverses, les montants et/ou les dormants (à préciser) sont équipés de profilés ou de capots décoratifs (à sélectionner):

  - Complètement plat sans moulures

  - Equipé de moulures de recouvrement d'une largeur visible de 50 mm dans la forme géométrique suivante:

  - chanfreiné - tubulaire - en U (choix spécifique de l'architecte)

- Les montants et traverses en T peuvent éventuellement être pourvus de renforts statiques à l’intérieur du profilé et ce, sous la forme d’un tube encastré. Le cas échéant, il est encore possible de glisser un profilé en acier ou en aluminium à l’intérieur du tube pour augmenter la valeur statique du profilé.

Classification selon les normes européennes:

- Coefficient de transmission thermique du profil (Uf) meilleure performance du système selon

- NBN EN-ISO 10077-2 = 1,3 Wm²K

- Coefficient de transmission thermique globale: meilleure performance du système selon

- NBN EN ISO 10077-2 Uw <1,0 W / m²K (avec vitrage Ug 0,6 W / m²K)

- Etanchéité: meilleure performance du système selon NBN EN 12208 = classe 9A.

- Résistance au vent: meilleure performance du système selon NBN EN 12210 = classe C5

- Perméabilité à l'air: meilleure performance du système selon NBN EN 12207 = classe 4.

- Résistance mécanique: meilleure performance du système selon NBN EN 13115 = classe 4

- Fenêtres force de manœuvre selon la norme NBN EN 13115 : classe 1 (standard) - classe 2 (accès facile)

- Résistance de fonctionnement: meilleure performance du système selon NBN EN 12400: classe 3

- Résistance à l'effraction : meilleure performance du système selon NBN EN 1627: classe de résistance RC3

- (en fonction de la combinaison de profilés et du type de raccord)

- Isolation acoustique: meilleure performance du système mesurée selon NBN ISO 10140-2: 2010

- Rw (C, Ctr). 46 (-1, -4) dB en combinaison avec vitrage acoustique.

Chaque fenêtre (y compris le vitrage) doit garantir une valeur Uw (châssis + verre) égale ou supérieure à 1,50W / m2K. L'entrepreneur doit soumettre à l'architecte un calcul séparé pour chaque unité de fenêtre avant l'installation.