BRANDWERENDE ALUMINIUM DEUR SYSTEMEN EI1-30

##### SCHÛCO ADS 80 FR 30 EI1

###### Beschrijving :

Het hieronder beschreven profielsysteem is van toepassing voor enkele en dubbele deurgehelen, al dan niet voorzien van vaste zij- en bovenlichten.

Het systeem wordt opgebouwd conform het Benor/ATG attest van de systeemleverancier met nummer 14/2840.  Deze systemen kunnen enkel worden gefabriceerd door fabrikanten die zijn erkend door de leverancier van het profielsysteem.

Het betreft hier thermisch onderbroken vlakliggende Schüco ADS 80 FR 30 EI1 deurprofielen, met een brandweerstand van  EI1-30 minuten, voorzien van het compleet beslag, beglazing en toebehoren, volgens Benor/ATG 14/2840.

De erkende fabrikant zal na het plaatsen van de deuren een Benor/ATG label op de deur plaatsen, als bewijs voor de systeemgarantie en als garantie dat het deurelement geassembleerd is volgens de voorschriften van het Benor/ATG certificaat.

Het aanzicht van het deursysteem is bijna exact dezelfde als de andere vlakliggende deursystemen type: Schüco ADS 65-70-75-90 en vormt met deze deursystemen een esthetisch geheel.

Maximale afmetingen:

Enkele deur: toegestane afmetingen, breedte (deurvleugel) min.400 tot max.1440 mm, hoogte (deurvleugel) min.1000 mm tot max.2500 mm.

Dubbele deur: toegestane afmetingen, breedte (deurvleugel)  min.800 mm tot max.2880 mm, hoogte (deurvleugel) min.1000 mm tot max.2500 mm.

Goedkeuringen en testen:

Het profielsysteem voldoet aan alle prestaties zoals beschreven in de technische goedkeuring Benor/ATG 14/2840.

De weerstand tegen brand van de deuren wordt bepaald op basis van de resultaten van proeven verricht volgens de norm:

- NBN 713-020 “Weerstand tegen brand van bouwelementen” – uitgave 1968 – en Addendum 1 aan deze norm – uitgave 1982

- NBN EN 1634-1 – uitgave 2008

- NBN EN 13501-2 – uitgave 2004 EI130

- STS 53.1 – specificaties “Deuren” – uitgave 2006

Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door één en dezelfde systeemleverancier.

Mogelijke types :

Enkele deur, beglaasd en/of beplaat.

Enkele deur met vast zijlicht

Enkele deur met vast bovenlicht

Enkele deur met vast zij- en bovenlicht

Dubbele deur, beglaasd en/of beplaat.

Dubbele deur met vast zijlicht

Dubbele deur met vast bovenlicht

Dubbele deur met vast zij- en bovenlicht

Vaste wand, beglaasd en/of beplaat

Profielen

Er moeten geëxtrudeerde aluminiumprofielen met de legering EN AW 6060 en EN AW 6063 in

geanodiseerde kwaliteit volgens NBN EN 755 en NBN EN 12020 worden gebruikt.

Voor geëloxeerde aluminium platen in geanodiseerde kwaliteit moet de legering AIMg 1, halfhard, (EN

AW 5005A) worden gebruikt.

Voor de gelakte aluminiumplaten dient de legering AlMg 1 te worden gebruikt.

De draagconstructie bestaat uit geëxtrudeerde, thermisch gescheiden aluminiumprofielen (gekeurde werkomgeving). In de profielkamers worden isolatoren aangebracht. Alle hoek- en T-verbindingen worden mechanisch (spijkerbaar) en met veilige lijmspuittechniek uitgevoerd. In het sponningbereik van de profielen worden - in geval van brand opschuimende - afdichtbanden gebruikt.

Profielbouwdiepten:

Kozijn, stijl, regel,

Raam, sokkel 	80 mm

Stijl (versterkt)	140 mm

Sponninghoogte                                             25 mm

Profielaanzichtbreedten:

Kozijn	 59  mm

Stijl, regel 	84 mm

Kozijnverbreding	34 mm

Raam (deur n. buiten)	98 mm

Raam (deur n. binnen)	73 mm

Sokkel	142 mm

Dichtingstrips

Rondom alle opengaande delen wordt er een dubbele neopreendichting voorzien in moeilijk ontvlambaar rubber.

De doorsnede van de dichtingstrip moet overeenstemmen met de vorm die door de fabrikant van de profielen aangegeven wordt. De dichtingstrippen passen zelfklemmend in het profiel en moeten gemakkelijk zonder schroeven of kleefmiddel aangebracht worden.

Om de dichtheid bij brand te garanderen dient er op de smalle kanten van de deurvleugel ter plaatse van de thermische onderbreking een strook schuimvormend product te worden voorzien (sectie: 28 x 2,4 mm) zoals beschreven in het beproevingsverslag.

Bevestiging

De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen weerstaan.

De gebruikte bevestigingsonderdelen dienen voorzien te zijn van een bescherming tegen corrosie; bij voorkeur worden er roestvrije stalen onderdelen gebruikt.

De deuren dienen opgeslagen, behandeld en geplaatst te worden zoals voorzien in STS 53.1 en cfr de technische goedkeuring Benor-ATG 14-2840 § 3.3.5 en §5.2.

Beglazing en vulelementen

De toegelaten brandwerende beglazing EI-30, al dan niet thermisch geïsoleerd, is opgenomen in de technische goedkeuring Benor-ATG 14/2840 § 2.1 en heeft een minimum dikte van 15mm.

Deze brandwerende beglazing wordt geplaatst tussen de profielaanslag en de glaslat.

De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als het kaderprofiel. Een verspringing is niet zichtbaar.

De beglazing wordt met moeilijk ontvlambare rubberen dichtingen geplaatst.

De beglazing kan eventueel vervangen worden door brandwerende vulpanelen met een brandweerstand van 30 minuten zoals beschreven in de Benor-ATG technische goedkeuring 14/2840, § 3.1.1.6.

Hang- en sluitwerk voor deuren

De beslagen die ingezet worden dienen dezelfde te zijn als deze die ingezet werden bij het verwerven van de proefberichten en die aldus hierin ook beschreven staan.

De systeemleverancier dient de mogelijkheid te voorzien tot het uitwisselen van onderdelen van het ingezet raam en deursysteem tot minimaal 10 jaar na het stopzetten van de productie van het ingezet raam- en deursysteem.

Bij de beslagkeuze dienen de recente tabellen van de systeemleverancier inzake stabiliteit en afmetingen van de deurvleugels nauwgezet gevolgd te worden.

Het deurbeslag, de deurprofielen, de dichtingen en alle toebehoren worden ontworpen, getest en geleverd door één en dezelfde systeemleverancier. Enkel deze combinatie resulteert in een algehele systeemgarantie op het deurelement.

De vleugels zijn t.o.v. de vaste kaders binnen en buiten gelijkliggend en voorzien van twee aanslagdichtingen.

Beslagonderdelen:

Sloten en sluitplaten moeten volledig in het aluminiumprofiel worden ingewerkt.

De toegelaten sloten zijn sloten met stalen, getemperd stalen, roestvrij stalen schoten, met een stalen of roestvrij stalen voorplaat.

Max. afmetingen van de slotkast:

• Hoogte : 267 mm

• Diepte : 55 mm

• Breedte : 18 mm

Maximale afmetingen van de voorplaat:

• Hoogte : 340 mm

• Breedte : 28 mm

• Dikte : 3 mm

Slotcombinatie met éénpuntssluiting zijn enkel toegestaan voor deurvleugels met een hoogte ≤ 2300 mm.

Slotcombinatie met tweepuntssluitingen zijn verplicht voor deurvleugels met een hoogte > 2300 mm tot een maximum vleugelhoogte < 2500 mm.

De sluiting gebeurt via een éénpuntsslot voorzien van bovensluiting door middel van een sluitstang.

Variante 1: Slotcombinatie met 3 puntssluiting

De slotcombinatie is voorzien van een vernikkelde dagschieter en van drie vernikkelde nachtschieters.

De slotcombinatie dient te voldoen aan de norm NBN EN 1627 – WK2 en is voorzien van tegenkasten.

Variante 2 : Slotcombinatie met 5 puntsvergrendeling

De dag- en nachtschieters zijn van gehard staal en worden vernikkeld.

De slotcombinatie bestaat uit een dagschieter en 5 nachtschieters waarvan twee exemplaren haakvormig zijn.

De slotcombinatie dient te voldoen aan de norm NBN EN 1627 – WK3 en is voorzien van tegenkasten.

Variante 3 : Automatisch slot:

- Bij het dichtslaan van de deur treden er 4 nachtschieters, en 1 dagschieter in werking  volgens NBN EN 1627 – WK2

- Bij het bedienen van de kruk worden de 4 nacht- en 1 dagschieter automatisch geopend.

- Bij vergrendelen met de sleutel nog 1 bijkomende nachtschieter.

Variante 4: Nooduitgangsluitingen (voor gebouwen zonder openbaar personenverkeer):

Een nooduitgangssluiting moet zo zijn ontworpen dat de deur vanaf de binnenzijde met één enkele handeling binnen 1 seconde wordt vrijgegeven, zonder dat er een sleutel of een vergelijkbare voorziening noodzakelijk is. De veiligheidskenmerken van het beslag moeten voldoen aan de vereisten overeenkomstig NBN EN 179.

Variante 5: Paniekdeursluitingen met horizontale bedieningsstang (voor openbare gebouwen):

Een paniekdeursluiting moet zo zijn ontworpen dat de deur onmiddellijk wordt vrijgegeven als de horizontale bedieningsstang die aan de binnenzijde van de deur is aangebracht, naar beneden wordt bewogen, zonder dat er een sleutel of een vergelijkbare voorziening noodzakelijk is. Na bereiken van de volledig neergelaten positie van de bedieningsstang moet de tijd voor het vrijgeven van de deur minder dan één seconde bedragen. De veiligheidskenmerken van het beslag moeten voldoen aan de vereisten overeenkomstig NBN EN 1125.

Deurscharnieren:

Keuze uit rolscharnieren of opbouwdeurscharnieren

Keuze 1: Beslag voor deuren met rolscharnieren

De uitvoering en de plaatsing van de deurscharnieren moet met inachtneming van de ontwerpbelastingen overeenkomstig de dimensioneringstabellen van de systeemfabrikant worden voorzien. Er moeten driedelige aluminium rollendeurscharnieren van de gebruiksklasse 4 (intensief gebruik) overeenkomstig NBN EN 1935, corrosiebestendigheid van de klasse 4 overeenkomstig NBN EN 1670, scharnierklasse 13 overeenkomstig NBN EN 1935, afmeting 22 x  170 mm, worden gebruikt.  De volledige techniek voor de veilige verankering en de fijnafstelling is in de deursponning aangebracht. In de holle kamers van de kozijnprofielen moeten geschikte, systeemeigen opvulplaten worden aangebracht. Zonder de deurvleugel af te hangen, kan een fijnafstelling - in de hoogte tot 3 mm en zijdelings tot 1,5 mm - worden uitgevoerd.

Keuze 2:Beslag voor deuren met opbouwdeurscharnieren

De uitvoering en de plaatsing van de deurscharnieren moet met inachtneming van de ontwerpbelastingen overeenkomstig de dimensioneringstabellen van de systeemfabrikant worden voorzien.

Er moeten driedelige opbouwdeurscharnieren van de gebruiksklasse  4 (intensief gebruik) overeenkomstig NBN EN 1935, corrosiebestendigheid van de klasse 4 overeenkomstig NBN  EN 1670, scharnierklasse 14 overeenkomstig NBN EN 1935 worden gebruikt.

De verankering van de deurscharnieren gebeurt bij naar binnen opengaande deuren met gebruik van opvulstukken die in de profielkamer worden geschoven. Desgewenst kunnen de deurscharnieren ook door middel van speciale spreidpluggen worden gemonteerd. Bij naar buiten opengaande, thermisch geïsoleerde deuren gebeurt de verankering door middel van speciale spreidpluggen. De lagerbout wordt in een lagerbus van kunststof geleid. Hij moet met een schroefdraadpen tegen demontage bij gesloten deur worden beschermd.