Beslag voor deuren

De beslagen die ingezet worden dienen dezelfde te zijn als deze die ingezet werden bij het verwerven van de proefberichten en die aldus hierin ook beschreven staan.

De systeemleverancier dient de mogelijkheid te voorzien tot het uitwisselen van onderdelen van het ingezet raam en deursysteem tot minimaal 10 jaar na het stopzetten van de produktie van het ingezet raam- en deursysteem.

Bij de beslagkeuze dienen de recente tabellen van de systeemleverancier inzake stabiliteit en afmetingen van de deurvleugels nauwgezet gevolgd te worden.

Het deurbeslag, de deurprofielen, de dichtingen en alle toebehoren zijn ontworpen, getest en geleverd door één en dezelfde systeemleverancier. Enkel deze combinatie resulteert in een algehele systeem-garantie op het deurelement.

De vleugels zijn t.o.v. de vaste kaders binnen en buiten gelijkliggend en voorzien van twee aanslag-dichtingen.

Beslagonderdelen

Sloten en sluitplaten moeten volledig in het aluminiumprofiel worden ingewerkt.

Slotstulp en sluitplaat zijn in roestvrij staal.

De sluitplaten zijn voorzien van eindstukken in zwarte kunststof.

De openingen achter de sluitplaat dienen afgesloten te worden met kunststofstukken zodat de opengefreesde profielen niet zichtbaar zijn.

Deurscharnieren

De deurscharnieren zijn rond, hebben een diameter van 22 mm en aan de buitenzijde van de deurprofielen is er geen zichtbare bevestiging van de scharnieren. De deurvleugel kan middels deze scharnieren tot 3 mm in de hoogte en tot 1,5 mm in de breedte bijgesteld worden.

Variante: Verdekt liggende deurscharnieren voor binnen- en buitendraaiende deuren met een draaiopening van 100°/ 180° en max. vleugelgewicht van 180 kg. De scharnieren zijn niet zichtbaar, en volledig ingewerkt in de profielen.

Variante: 2-delige/ 3-delige opbouwdeurscharnieren voor binnen- en buitendraaiende deuren met een draaiopening tot 180° en max. vleugelgewicht van 200 kg. De deurvleugel kan middels deze robuuste scharnieren tot 3 mm in de hoogte en tot 2,5 mm in de breedte bijgesteld worden.

Onderdrempel

Selectie

Optie 1                      Optie 1                    Optie 2                     Optie 3                   Optie 4

Optie 1

De voetpunten van de deuren moeten overeenkomstig de Stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (Besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 en 18/2/2011, artikel 18) worden uitgevoerd. De hoogte van de dorpel bedraagt maximaal 20 mm

De onderste deurafsluiting moet met een aluminium / kunststof aanslagdrempel met een hoogte van 20 mm worden uitgerust. Dit afdichtsysteem moet een proefdruk tot 150 PA overeenkomstig NBN EN 12208 kunnen weerstaan.

Optie 2

De onderste deurafsluiting moet worden voorzien van een deurafdichting die bij het sluiten automatisch wordt neergelaten (Kaltefeind).

Optie 3

De onderste deurafsluiting moet met een aluminium / roestvrij stalen vlakke drempel, hoogte 4,5 mm en een enkele / dubbele borstelafdichting worden uitgerust.

Optie 4

De onderste deurafsluiting moet met een aluminium / roestvrij stalen vlakke drempel, hoogte 4,5 mm en een enkele / dubbele neopreenafdichting worden uitgerust.

Einde selectie onderdrempel

Sloten

Er moeten systeemconforme sloten en toebehoren worden gebruikt. De stolpplaten van de te gebruiken sloten en de sluitplaten moeten van roestvrij staal of corrosiebestendig materiaal zijn. Bij geïsoleerde constructies mogen door de sluitstolp of de toebehoren geen warmtebruggen ontstaan.

Beslag voor paniekpreventiedeuren

Nooduitgangsluitingen (voor gebouwen zonder openbaar personenverkeer):

Een nooduitgangssluiting moet zo zijn ontworpen dat de deur vanaf de binnenzijde met één enkele handeling binnen 1 seconde wordt vrijgegeven, zonder dat er een sleutel of een vergelijkbare voorziening noodzakelijk is. De veiligheidskenmerken van het beslag moeten voldoen aan de vereisten overeenkomstig  EN 179. Voor nooduitgangen zijn deurkrukken voorgeschreven waarvan

het vrije uiteinde zo is uitgevoerd, dat het naar het oppervlak van de deurvleugel wijst.

Paniekdeursluitingen met horizontale bedieningsstang (voor openbare gebouwen):

Een paniekdeursluiting moet zo zijn ontworpen dat de deur onmiddellijk wordt vrijgegeven als de horizontale bedieningsstang die aan de binnenzijde van de deur is aangebracht, naar beneden wordt bewogen, zonder dat er een sleutel of een vergelijkbare voorziening noodzakelijk is. Na bereiken van de volledig neergelaten positie van de bedieningsstang moet de tijd voor het vrijgeven van de deur minder dan één seconde bedragen. De veiligheidskenmerken van het beslag moeten voldoen aan de vereisten overeenkomstig EN 1125. Voor vluchtdeuren zijn deurgrepen of drukstangen voorgeschreven. Deze moeten aan de vluchtzijde op de deur worden aangebracht.

Beslag voor paniekpreventiedeuren met één vleugel Sluitingsfunctie B (overeenkomstig NBN EN 179)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

Sluitingsfunctie "B" - omschakelfunctie -,

Uitgangspositie: Beide deurkrukken zijn gekoppeld, deur begaanbaar.

Schakelpositie: Door sleutel- / profielcilinderbediening wordt de deurkruk aan scharnierzijde afgekoppeld. Na bediening van de paniekpreventiefunctie blijft de deurkruk aan scharnierzijde afgekoppeld.

Dag- en nachtslot voor noodgevallen, zonder wissel, roestvrij stalen stolp, regel en dagschoot vernikkeld, gedeelde hendeluitsparing, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaat.

Deurkruk binnenzijde, EN 179, Schüco-design Artikelnr.: 240191, roestvrij staal. Deurkruk buitenzijde Schüco-design Artikelnr.: 240191, roestvrij staal.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Beslag voor deelpaniekdeuren met twee vleugels Sluitingsfunctie B (overeenkomstig  NBN EN 1125)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

Deelpaniekfunctie: De paniekpreventiefunctie kan alleen door de loopvleugel worden geactiveerd.

Sluitingsfunctie "B" - omschakelfunctie -,

Uitgangspositie: Beide deurkrukken zijn gekoppeld, deur begaanbaar.

Schakelpositie: Door sleutel- / profielcilinderbediening wordt de deurkruk aan scharnierzijde afgekoppeld. Na bediening van de paniekpreventiefunctie blijft de deurkruk aan scharnierzijde afgekoppeld.

Dag- en nachtslot voor noodgevallen, zonder wissel, roestvrij stalen stolp, regel en dagschoot vernikkeld, gedeelde hendeluitsparing, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaat.

Vaste vleugel:

Verdekt liggende sponningregel, aandrijfstangen, aandrijfstangengeleiding, vloerbus en bevestigingsmateriaal.

Loopvleugel: Paniekstang binnenzijde, overeenkomstig NBN EN 1125, Schüco artikelnr. 240193, roestvrij staal.

Deurkruk buitenzijde Schüco-design Artikelnr.: 240191, roestvrij staal.

Geleideraildeursluiter "DORMA TS 93 GSR" of "GEZE TS 5000 IS", met geïntegreerde sluitvolgregeling, 2x palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedten.

Beslag voor paniekpreventiedeuren met één vleugel Sluitingsfunctie E (overeenkomstig NBN EN 179)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

Sluitingsfunctie "E" -wisselfunctie-,

Uitgangspositie: de deur kan aan de scharnierzijde alleen met een sleutel worden geopend.

Schakelpositie: Aan scharniertegenzijde kan de deur via de hendel, ook in gesloten toestand, steeds worden geopend.

Dag- en nachtslot voor noodgevallen, met wissel, roestvrij stalen stolp, regel en dagschoot vernikkeld, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaat / met E-opener.

Deurkruk binnenzijde, EN 179, Schüco-design Artikelnr.: 240191, roestvrij staal.

Deurhendel buitenzijde Schüco Artikelnr.: 240097, roestvrij staal, Lengte: 600mm.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Beslag voor deelpaniekdeuren met twee vleugels Sluitingsfunctie E (overeenkomstig  NBN EN 1125)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

Deelpaniekfunctie: De paniekpreventiefunctie kan alleen door de loopvleugel worden geactiveerd.

Sluitingsfunctie "E" -wisselfunctie-,

Uitgangspositie: de deur kan aan de scharnierzijde alleen met een sleutel worden geopend.

Schakelpositie: Aan scharniertegenzijde kan de deur via de hendel, ook in gesloten toestand, steeds worden geopend.

Dag- en nachtslot voor noodgevallen, met wissel, roestvrij stalen stolp, regel en dagschoot vernikkeld, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaat / met E-opener, kabelovergang.

Vaste vleugel:

Verdekt liggende sponningregel, aandrijfstangen, aandrijfstangengeleiding, vloerbus en bevestigingsmateriaal.

Loopvleugel: paniekstang binnen, overeenkomstig NBN EN 1125, Schüco artikelnr.: 240193, roestvrij staal.

Deurhendel buitenzijde Schüco Artikelnr.: 240097, roestvrij staal, Lengte: 600mm.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Inbraakwerende beslagen voor deuren (in optie en naar keuze van de ontwerper)

Bij deze beslagen wordt de norm  EN 1627-1630 gehanteerd. De bijkomende beslagonderdelen zijn naast het standaardbeslag, veiligheidsvergrendelingen, veiligheidssloten, en veiligheidsklauwen.

De tabellen van de systeemleverancier zijn nauwgezet te volgen.

Zij geven uitsluitsel inzake de beslaginbouw ten einde te voldoen aan de vereiste weerstandsklasse. Om te voldoen aan deze klasse dienen eveneens de voorschriften van de glasleverancier gevolgd te worden.

Betreffende de beglazingen dient de norm DIN EN 356 te worden gevolgd.

(Inbraakwerende klasse te bepalen door de ontwerper – andere te verwijderen)

Klasse RC/ WK 1

De bouwonderdelen zijn beveiligd middels een basisbeveiliging tegen lichamelijk geweld zoals trappen, springen, schouderworpen, omhoog schuiven en uittrekken.

Deze elementen hebben een geringe weerstand tegen hevelwerktuigen.

Klasse RC/ WK 2

De niet professionele dader probeert met werktuigen zoals schroevendraaier, tang of spie het gesloten element te openen.

Klasse RC/ WK 3

De dader probeert met een tweede werktuig zoals schroevendraaier en een koevoet het gesloten element te openen.

Klasse RC/ WK 4

De ervaren dader probeert bijkomend met zaag en klopwerktuigen zoals bijl, koevoet, hamer en beitel en een accu boormachine het gesloten element te openen.

In te zetten beslagonderdelen in overeenstemming met de WK klassen (te bepalen door de ontwerper)

Deuren RC/ WK 1

Het standaard deurbeslag is van toepassing

Deuren RC/ WK  2

het beslag bestaat uit de volgende onderdelen

-	slotcombinatie met een 5 puntsvergrendeling

-	1 profielcilinder uit chroom-nikkelstaal  volgens DIN 18254  Klasse 2

-	1 profielcilinder roset uit kunststof

-	minimum 3 deurscharnieren

-	2  veiligheidsklauwen uit roestvrij staal per scharnierkant

Deuren RC/ WK 3

het beslag bestaat uit de volgende onderdelen:

-	1 slotcombinatie met een 5 puntsvergrendeling

-	1 profielcilinder uit chroom nikkelstaal  volgens DIN 18254  Klasse 2

-	1 veiligheids profielcilinder roset.

-	minimum 3 deurscharnieren

-	5  veiligheidsklauwen uit roestvrij staal per scharnierkant

Standaard: slotcombinatie met 1 puntsvergrendeling

De slotcombinatie is voorzien van een vernikkelde dag- en nachtschieter met inox schoot.

Variante 1:

Slotcombinatie met 3 puntsvergrendeling

De dagschieter en drie nachtschieters worden vernikkeld.

De slotcombinatie bestaat uit een dagschieter en 3 nachtschieters waarvan twee exemplaren haakvormig zijn.

De slotcombinatie dient te voldoen aan de norm EN 1627 – WK3/ RC3 en is voorzien van tegenkasten.

Variante 2 :

Slotcombinatie met 5 puntsvergrendeling

De dag- en nachtschieters zijn van gehard staal en worden vernikkeld.

De slotcombinatie bestaat uit een dagschieter en 5 nachtschieters waarvan twee exemplaren haakvormig zijn.

De slotcombinatie dient te voldoen aan de EN-norm 1627 – WK3/ RC3 en is voorzien van tegenkasten.

Variante 3 :

Automatisch slot “Schüco SafeMatic”:

- Bij het dichtslaan van de deur treden er 4 nachtschieters, en 1 dagschieter in werking  volgens EN-norm 1627 – WK2

- Bij het bedienen van de kruk worden de 4 nacht- en 1 dagschieter automatisch geopend.

- Bij vergrendelen met de sleutel nog 1 bijkomende nachtschieter

Variante 4: Toegangscontrole d.m.v. vingerafdruk

Het ontgrendelen van de sloten gebeurt, door met de vingertop over de ingewerkte scanner te wrijven.

Het programmeren tot 150 vingerafdrukken moet mogelijk zijn.

Beslag voor deuren met één vleugel Veiligheidsklasse RC/WK 2 (2-punts zwenkgrendelboutslot)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

2 x veiligheidsbout

Profielcilinder met boor- en trekbeveiliging, klasse 2 overeenkomstig DIN 18254 en bescherming tegen openboren.

Slot met twee zwenkgrendels, één hoofdgrendel, twee bouten en één dagschoot, met twee omwentelingen, roestvrij stalen stolp, regel (openzaagbeveiliging) en dagschoot vernikkeld, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaten /  met E-opener.

Deurkruk binnenzijde Schüco-design Artikelnr.:  240169, roestvrij staal. Deurhendel buitenzijde Schüco Artikelnr.: 240097, roestvrij staal, Lengte: 600mm.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Beglazing ten minste P4A-veiligheidsglas overeenkomstig NBN EN 356.

Beslag voor deuren met één vleugel Veiligheidsklasse RC/WK 3 (5-punts zwenkgrendelboutslot)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

5 x veiligheidsbout

Profielcilinder met boor- en trekbeveiliging, klasse 2 overeenkomstig DIN 18254 en bescherming tegen openboren.

Slot met twee zwenkgrendels, één hoofdgrendel, twee bouten en één dagschoot, met twee omwentelingen, roestvrij stalen stolp, regel (openzaagbeveiliging) en dagschoot vernikkeld, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaten /  met E-opener.

Deurkruk binnenzijde Schüco-design Artikelnr.:  240169, roestvrij staal. Deurhendel buitenzijde Schüco Artikelnr.: 240097, roestvrij staal, Lengte: 600mm.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Beglazing ten minste veiligheidsglas P5A overeenkomstig NBN EN 356.

Beslag voor deuren met twee vleugels Veiligheidsklasse RC/WK 3 (5-punts zwenkgrendelboutslot)

Rollendeurscharnieren volgens de verwachte belastingen.

5 x veiligheidsbout per raam.

Profielcilinder met boor- en trekbeveiliging, klasse 2 overeenkomstig DIN 18254 en bescherming tegen openboren.

Slot met twee zwenkgrendels, één hoofdgrendel, twee bouten en één dagschoot, met twee omwentelingen, roestvrij stalen stolp, regel (openzaagbeveiliging) en dagschoot vernikkeld, voorbereid voor profielcilinder.

Sluitplaten /  met E-opener.

Vaste vleugel:

Verdekt liggende sponningregel, aandrijfstangen van roestvrij staal, aandrijfstangengeleiding, vloerbus en bevestigingsmateriaal.

Loopvleugel:

Deurkruk binnenzijde Schüco-design Artikelnr.:  240169, roestvrij staal. Deurhendel buitenzijde Schüco Artikelnr.: 240097, roestvrij staal, Lengte: 600mm.

Geleideraildeursluiter"DORMA TS 93" of "GEZE TS 5000", met palvergrendeling, sluiterafmetingen volgens de deurvleugelbreedte.

Beglazing ten minste veiligheidsglas P5A overeenkomstig NBN EN 356.

Veiligheids-profielcilinder-rozet

Deze rozet is voorzien van een verdekt liggende bevestiging die niet afdraaibaar is.

De rozet is opgebouwd uit twee delen. Het onderste deel wordt op de deurvleugel geschroefd en aansluitend schuift men het bovenste deel hierover.

Na montage van de profielcilinder kan het bovenste deel van de rozet niet meer afgeschoven worden.

Variante :Profielcilinder in messing vernikkeld.  Aan de buitenzijde is enkel een ronde rozet in zwarte kunststof met  een diameter van 26 mm zichtbaar.