Schüco ASS 50, Schuif- /hefschuifdeursysteem

Thermisch geïsoleerde schuif/hefschuifdeuren met bouwdiepte 120 mm (mono- en duorail) en 185 mm (triple -rail), voor elementen met een groot oppervlak en met vleugelgewichten tot 400 kg.

Warmte-isolatie overeenkomstig NBN EN ISO 10077 Deel 1, Ud < 2,0 W/(m²K), afhankelijk van de uitvoering.

Slagregendichtheid overeenkomstig NBN EN 12208 tot klasse 9A, afhankelijk van de uitvoering

Constructie-eigenschappen:

Uitvoering als schuif/hefschuifconstructie met een / twee / drie looprails.

Om het bi-metaal effect  tegen te gaan bij hogere afmetingen voor deuren (kromtrekken van de profielen) worden de isoleerstrippen uitgevoerd in twee delen, hierdoor kan de uitzetting van de profielen worden opgevangen.

Inbraakbestendigheid overeenkomstig NBN EN 1627 WK1 / WK2.

Selectie

Er moeten vleugelprofielen (verschuifbare verbinding) en beslagonderdelen voor vleugelgewichten tot 300 kg voor schuifelementen worden gebruikt.

of

Er moeten vleugelprofielen (verschuifbare verbinding) en beslagonderdelen voor vleugelgewichten tot 400 kg voor hefschuifelementen worden gebruikt.

De onderste, uitwisselbare looprails zijn van roestvrij staal. In het bereik waar de kozijnen worden samengesteld, worden ze uitgerust met afdekprofielen van kunststof.

Vleugelprofielen naar keuze met statische verstevigingen volgens de vereisten.

Het systeem moet met rechthoekige glaslatten worden uitgerust. De montage van de glaslatten gebeurt door middel van kunststofhouders met tolerantiecompensatie.

Er kunnen glasdikten tot 32 mm worden gebruikt.

Ook de kozijnen worden in verstek gefabriceerd; de kozijnverbindingen van de kozijn- en vleugelprofielen worden door middel van nauwkeurig passende hoekverbinders tot stand gebracht.

De vergrendeling van de schuifdeuren gebeurt door middel van:

(naar keuze van de ontwerper)

- Hendels en sluitingen (binnenzijde) / 2- / 5- puntsvergrendleingen en hendels aluminium / roestvrij staal (binnenzijde vergrendelbaar) / (binnen- en buitenzijde vergrendelbaar) / bijkomende vergrendelingen.

De vergrendeling van de hefschuifdeuren gebeurt d.m.v. hefaandrijvingen en handkrukken van :

(naar keuze van de ontwerper)

- Aluminium / roestvrij staal (binnenzijde vergrendelbaar of binnen- en buiten vergrendelbaar) / extra vergrendelingen.

Verder worden de installaties voorzien van:

(naar keuze van de ontwerper)

- Uitlichtblokkeringen / openingsbegrenzers / oploopremmen.

Via een speciale adapter/reductieprofiel kan op een balustradeveld/zijdeel of bovenlicht uit de profielseries AWS 50 / 60 / 65 worden aangesloten.

Het grondprofiel kan naar keuze verzonken in het vloeroppervlak worden ingewerkt.

Profielbouwdiepten:

Kozijn	120 mm

Raam	50 mm

Profielaanzichtbreedten:

Kozijn, zijdelings en boven	17 mm

Kozijn onder	17 mm

Raam (schuif)	96 mm

Raam (hefschuif)	96 mm

Raam (bovenlicht)	41 mm

Roede vlakliggend	78 mm

Roede vlakverzet	88 mm