Schüco ASS 70 BE VI, Schuif- /hefschuifdeursysteem

Thermisch hoog geïsoleerde Schuif- /hefschuifdeuren met bouwdiepte 160 mm, voor grote elementen met vleugelgewichten tot 300 kg.

Het monorail systeem heeft de schuivende vleugel aan de binnenzijde.

De glaslatten van de vaste beglazing bevinden zich aan de buitenzijde om de plaatsing van zware glasruiten te vereenvoudigen.

Functionele eisen:

Warmte-isolatie cfr. NBN EN ISO 10077 Deel 1:                                    Uf = 1,5 < 2,9 W/(m²K) (afhankelijk van de profielcombinatie)

Waterdichtheid cfr. NBN EN 12208 afhankelijk van de uitvoering:

- Standaard versie met schuifbeslag:                                             klasse 7A (o.v.)

- Standaard versie met hefschuifbeslag:                                        klasse AE 750

- Statica profiel op vleugel + buitenkader met hefschuifbeslag:     klasse AE 900

- Statica profiel op vleugel + buitenkader met hefschuifbeslag

en extra U-profiel in looprail:                                                        Klasse AE 1200

Luchtdoorlatendheid cfr. NBN EN 12207 met hefschuifbeslag:                Klasse 4

Constructie-eigenschappen:

Uitvoering als schuif/hefschuifconstructie.

Om het bi-metaal effect  tegen te gaan bij hogere afmetingen voor deuren (kromtrekken van de profielen) worden de isoleerstrippen uitgevoerd in twee delen, hierdoor kan de uitzetting van de profielen opgevangen worden.

Inbraakbestendigheid overeenkomstig NBN EN 1627 RC1 (WK1) / RC2 (WK2).

De onderste, uitwisselbare looprails zijn van roestvrij staal. In het bereik waar de kozijnen worden samengesteld, worden ze uitgerust met afdekprofielen van kunststof.

Vleugelprofielen moeten volgens statica berekeningen met de vereiste verstevigingsprofielen worden uitgerust volgens de tabellen van de systeemleverancier.

Er moeten glasafdichtingen met strips worden gebruikt. Verder zijn de glasafdichtingen zo gevormd, dat ze niet als een brede rand worden waargenomen.

Het systeem moet met rechthoekige glaslatten worden uitgerust. De montage van de glaslatten gebeurt door middel van kunststofhouders met tolerantiecompensatie.

Er kunnen glasdikten tot 50 mm worden gebruikt.

Ook de kozijnen worden in verstek gefabriceerd; de kozijnverbindingen van de kozijn- en vleugelprofielen worden door middel van nauwkeurig passende hoekverbinders tot stand gebracht.

De vergrendeling van de schuifdeuren gebeurt door middel van:

(naar keuze van de ontwerper)

- Hendels en sluitingen (binnenzijde) / 2- / 5- puntsvergrendleingen en hendels aluminium / roestvrij staal (binnenzijde vergrendelbaar) / (binnen- en buitenzijde vergrendelbaar) / bijkomende vergrendelingen.

De vergrendeling van de hefschuifdeuren gebeurt d.m.v. hefaandrijvingen en handkrukken van :

(naar keuze van de ontwerper)

- Aluminium / roestvrij staal (binnenzijde vergrendelbaar of binnen- en buiten vergrendelbaar) / extra vergrendelingen.

Verder worden de installaties voorzien van:

(naar keuze van de ontwerper)

- Uitlichtblokkeringen / openingsbegrenzers / oploopremmen/ Schüco Smart Stop systeem/ Schüco Smart Close systeem.

Via een speciale adapter/reductieprofiel kan op een balustradeveld/zijdeel of bovenlicht uit de profielseries AWS 70 HI  worden aangesloten.

Het grondprofiel kan naar keuze verzonken in het vloeroppervlak worden ingewerkt.

Profielbouwdiepten:

Kozijn	160 mm

Raam	70 mm

Profielaanzichtbreedten:

Kozijn rondom lopend	31 mm

Raam	 98 mm

Roede vlakverzet	88 mm