Schüco AWS 112.IC,  passiefhuis gecertificeerd raamsysteem met verborgen vleugel

Vlakliggende profielen met de hoogste isolatiewaarde en een bouwdiepte van 112 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geëxtrudeerde aluminium profielschalen. Op de buitenschaal wordt een voorzetprofiel met ingewerkte isolatie gemonteerd.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 112 mm

Vleugeldiepte 122 mm

Aan de buitenzijde ligt de vleugel verborgen achter de flens van het voorzetprofiel.

Aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

Uf–waarde ≤ 0,8 W/m²K; in combinatie met een beglazing met Ug= 0,7 W/m²K en bij een standaard raamafmeting van 1,23 x 1,48m conform het Passiefhuis certificaat van het Passive House Institute van

Dr. Wolfgang Feist

Deze waarde wordt bereikt bij een profiel aanzichtbreedte van 120 mm.

Eén van de isoleerstrippen beschikt over een schuimband, dit om een verhoogde warmte-isolatie te bekomen volgens de Europese normen EN 10077-1 en EN 10077-2, deze bepalen de criteria voor de warmtedoorlatingscoefficient van raam-en gevelelementen.

De thermisch isolerende bruggen met drie holle kamers vormen de aanslag voor de gecoëxtrudeerde middendichting met zes holle kamers en een schuimkern die voorzien is van 3 opstaande lipjes ter beperking van de convectie.

De aansluiting op de middendichting gebeurt rond de isolatiezone van de isolatiebruggen door aaneenhaking. De middendichting wordt bevestigd aan de isolatiebrug doordat ze wordt vastgehaakt in een dubbele bevestigingsgroef in de isolatiezone.

Alle hoek- en T-verbindingen worden uitgerust met verbindingselementen, die door hun labyrinthstructuur een gelijkmatige lijmverdeling garanderen.

De opgeperste aanslagen worden in de voegen bovendien voorzien van hoek/voegafdichtstukken resp. verstekhoeken.

De afdichting van de T-voegen gebeurt door middel van systeemeigen afdichtkussens en met permanent elastische afdichtstoffen in de omgeving van de labyrinthvormige voegafdichtstukken.

Sponningen en profielgroeven waar neerslag en condens kunnen indringen moeten bij voorkeur naar buiten ontwaterd en ontlucht worden door middel van: (naar keuze van de ontwerper)

- ontwateringskappen, in PVC (zwart) /of/ aluminium (zelfde kleur als de raamprofielen)

- verborgen ontwatering langs de onderkant middels ontwateringsgaten in de voorste profielkamer (zonder ontwateringskappen).

Bij een vaste beglazing wordt het systeem met rechthoekige glaslatten uitgerust.

De montage van de glaslatten gebeurt door middel van kunststofhouders met tolerantiecompensatie.

Bij een opengaande vleugel liggen de glaslatten aan de buitenzijde.

Deze glaslatten worden door de buitenste gevulcaniseerde glasdichting afgedekt.

De binnenaanslagdichting moet volledig rondom worden aangebracht zonder onderbreking door scharnieren en/of hoeklagers.

Indien nodig worden statisch versterkte profielen ingezet. Een berekening door een erkend ingenieursbureau is voor te leggen.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens NBN EN ISO 10077-2				Uf= 0,72 ≤ 0,8 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208				klassse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210			klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 			klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK2 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				t/m Rw 47 dB