BT 781 Door Control Systeem Toegangscontrole

De onderstaande beschreven bedienelementen omvatten de daadwerkelijke bediening van het toegangscontrolesysteem. Hiervan kunnen tot maximaal 2 eenheden (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser) op één stuureenheid aangesloten worden. De toegangscontrole gebeurt in het bedienelement zelf (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser). Dmv een versleutelde, manipulatiezekere verbinding wordt het vrijgavesignaal aan de schakelende stuureenheid doorgegeven. Deze bevindt zich in de veilige binnenomgeving en is hiermee afgeschermd voor manipulatie van buitenaf.

Na positieve toegangscontrole en verificatie van de versleuteling tussen bedienelement en stuureenheid, wordt de aangesloten vergrendeling (E-opener/Motorslot) door de stuureenheid onmiddelijk vrijgegeven.

Een tweede vrij aan te sluiten uitgang kan voor bijkomende functies gebruikt worden. (bijv. Externe signalering, of ook het vrijschakelen van een inbraakweringsinstallatie)

Twee ingangen maken volgende functies respectievelijk mogelijk: het openen van de deur dmv een externe vrijgavesignaal (bijv. vrijgavecontact van een gebouwbeheersysteem); blokkeren van de vrijgave van de E-opener/Motorslot om de toegang van de deur te verhinderen. (bijv. bij ingeschakelde alarmcentrale)

De ingebruikname en instellen van het systeem vereist geen bijzondere kennis noch PC.

Het instellen van de verschillende functies (lengte van het codegetal; schakeltijden; schakelwijze (opener/sluiter); verlichting en akustische signalering) worden via DIP schakelaars ingesteld.

Beschrijven van de Toegangscontrole met RFID leser en transponder

Met een unieke certificatiesleutel (certificatiekaart) worden het Systeem en de transponders (sleutelhangers) geïnitialiseerd. Het gebruikt van systeemvreemde componenten of transponders wordt hierdoor uitgesloten.

Met de certificatiesleutel – welke per installatie (project of groep) geldigheid bezit – kunnen ook meerdere deuren/stuureenheden met elkaar verbonden worden.

De RFID transponders worden met programmeer- en wiskaarten ingelezen. Daarbij kan elke transponder naar keuze één en/of beide uitgangen toegewezen krijgen. Het systeem kan maxilmaal 100 transponders registreren.

Beschrijving toegangscontrole met clavier en cijfercodeingave

Bij de bediening met een cijfercoder kan in pricipe tussen 2 veiligheidsniveaus (4- of 6 cijferige code) gekozen worden.

Een in het begin vast te leggen individuele programmeercode dient enerzijds voor de initialisering van het systeem en anderzijds voor de registratie en het wissen van gebruikercodes. In totaal kunnen tot 50 gebruikerscodes geregistreerd worden.

Tip: Persoonlijke – of ruimteafhankelijke codes zijn mogelijk, er dient echter op gewezen worden dat narmate het aantal codes, de waarschijnlijkheid het invoeren van een juiste code door een niet berechtigd persoon zich verhoogd.

Beschrijving vingerscan

Het vingerscan systeem wordt aan de DCS stuureenheid aangesloten. Dmv een gedefinieerde programmeervinger kunnen toegangsvingers geregistreerd worden. Per vinger bestaat de mogelijkheid één van beide uitgangen te schakelen. Er kunnen tot maximaal 99 vingers opgeslagen worden. Het beheer van de toegangsvingers gebeurt door de programmeervinger. Er kunnen gebruikers geregistreerd en gewist worden.

Montagekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen. De stuureenheid is eveneens in het profiel geïntegreerd en wordt door een decorelement afgedekt.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Toegangscontrole (standalone) met RFID badgelezer, codeclavier of vingerscan

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

Enkelvoudige deurbel

LED spotmodule

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met code clavier

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module codeclavier; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met RFID lezer en transponder

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module RFID lezer; RFID Starterkit; RFID extra transponders; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met vingerscan

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module vingerscan; Kabelset en voeding

Aanvullingspaket 2e toegangsmodule

DCS module codeclavier/module RFID lezer/module fingerscan en kabelset

Aanvullende componenten

E-opener of motorslot

Aansluitkabel inclusief kabelovergang

BT 783 Door Control System deurcommunicatie

De communicatie wordt door onderstaande componenten opgebouwd.

Constructiekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen.

Er kunnen tot 4 Belknopmodullen (max. 12 belknoppen) in combinatie met video-, luidspreker-, microfoon-, huisnummer-, naderingschakelaar-, bewegingsmelder-, als LED spotlichtmodulen ingezet worden.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Belknopmodule, videomodule, luidspreker, microfoon

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

LED spotmodule

1	Positiebeschrijving

1.30	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten toegangscontrole

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Toegangsconrole (buiten):	BT 781

Levering en montage in de deurpositie als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................

1.40	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten deurcommunicatie

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Deurcommunciatie:	BT 783

Levering en montage in de deurpositie als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................