Vluchtdeuren met toegangscontrole (

Bij de hierna volgende uitgeschreven componenten handelt het zich om vleugel-/ kaderraamporfiel geïntegreerde bedien-, vergrendel- en stuurcomponenten, tegen misbruik van één- of tweevleugelige deuren voor vlucht- en reddingswegen naar EltVTR.

Rekening houdend met de vastgelegde functies zijn de noodzakelijke componenten volgens de aanwijzingen van de systeemleverancier te monteren, inclusief de noodzakelijke toebehoren zoals drukknop, relais, verbindingskabel, kabelovergang en verdere montagetoebehoren.

Voor een externe aansturing kunnen 2 vrij programmeerbare ingangen ter beschikking gesteld worden (vb voor vrijschakelen van de sturing door een brand-/alarmmeldcentrale). Voor verder gebruik van toestandsmeldingen of vrijgaven, kunnen bijkomend 3 vrij programmeerbare, potentiaalvrije uitgangen benut worden. De vluchtdeursturing is via een PC met de nodige software parametreerbaar (via USB-verbinding, SD kaart of de ethernetmodule). Instellingen zijn via een EIA 485 interface uit te voeren.

Deuren naar DIN EN 179 of DIN EN 1125 zijn te voorzien van een Schüco Safematic slot of een Schüco Interlock slot of een E-opener met 100% ED en vrijloopdiode.

Deze uitvoering wordt afzonderlijk in de deurpositie beschreven, bovenvermelde stuurcomponenten, ingebruikname, onderhoud, configuratie en programmeerlast zijn in afzonderlijke posities en werken beschreven.

BT 781 Door Control Systeem Toegangscontrole

De onderstaande beschreven bedienelementen omvatten de daadwerkelijke bediening van het toegangscontrolesysteem. Hiervan kunnen tot maximaal 2 eenheden (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser) op één stuureenheid aangesloten worden. De toegangscontrole gebeurt in het bedienelement zelf (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser). Dmv een versleutelde, manipulatiezekere verbinding wordt het vrijgavesignaal aan de schakelende stuureenheid doorgegeven. Deze bevindt zich in de veilige binnenomgeving en is hiermee afgeschermd voor manipulatie van buitenaf.

Na positieve toegangscontrole en verificatie van de versleuteling tussen bedienelement en stuureenheid, wordt de aangesloten vergrendeling (E-opener/Motorslot) door de stuureenheid onmiddelijk vrijgegeven.

Een tweede vrij aan te sluiten uitgang kan voor bijkomende functies gebruikt worden. (bijv. Externe signalering, of ook het vrijschakelen van een inbraakweringsinstallatie)

Twee ingangen maken volgende functies respectievelijk mogelijk: het openen van de deur dmv een externe vrijgavesignaal (bijv. vrijgavecontact van een gebouwbeheersysteem); blokkeren van de vrijgave van de E-opener/Motorslot om de toegang van de deur te verhinderen. (bijv. bij ingeschakelde alarmcentrale)

De ingebruikname en instellen van het systeem vereist geen bijzondere kennis noch PC.

Het instellen van de verschillende functies (lengte van het codegetal; schakeltijden; schakelwijze (opener/sluiter); verlichting en akustische signalering) worden via DIP schakelaars ingesteld.

Beschrijven van de Toegangscontrole met RFID leser en transponder

Met een unieke certificatiesleutel (certificatiekaart) worden het Systeem en de transponders (sleutelhangers) geïnitialiseerd. Het gebruikt van systeemvreemde componenten of transponders wordt hierdoor uitgesloten.

Met de certificatiesleutel – welke per installatie (project of groep) geldigheid bezit – kunnen ook meerdere deuren/stuureenheden met elkaar verbonden worden.

De RFID transponders worden met programmeer- en wiskaarten ingelezen. Daarbij kan elke transponder naar keuze één en/of beide uitgangen toegewezen krijgen. Het systeem kan maxilmaal 100 transponders registreren.

Beschrijving toegangscontrole met clavier en cijfercodeingave

Bij de bediening met een cijfercoder kan in pricipe tussen 2 veiligheidsniveaus (4- of 6 cijferige code) gekozen worden.

Een in het begin vast te leggen individuele programmeercode dient enerzijds voor de initialisering van het systeem en anderzijds voor de registratie en het wissen van gebruikercodes. In totaal kunnen tot 50 gebruikerscodes geregistreerd worden.

Tip: Persoonlijke – of ruimteafhankelijke codes zijn mogelijk, er dient echter op gewezen worden dat narmate het aantal codes, de waarschijnlijkheid het invoeren van een juiste code door een niet berechtigd persoon zich verhoogd.

Beschrijving vingerscan

Het vingerscan systeem wordt aan de DCS stuureenheid aangesloten. Dmv een gedefinieerde programmeervinger kunnen toegangsvingers geregistreerd worden. Per vinger bestaat de mogelijkheid één van beide uitgangen te schakelen. Er kunnen tot maximaal 99 vingers opgeslagen worden. Het beheer van de toegangsvingers gebeurt door de programmeervinger. Er kunnen gebruikers geregistreerd en gewist worden.

Montagekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen. De stuureenheid is eveneens in het profiel geïntegreerd en wordt door een decorelement afgedekt.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Toegangscontrole (standalone) met RFID badgelezer, codeclavier of vingerscan

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

Enkelvoudige deurbel

LED spotmodule

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met code clavier

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module codeclavier; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met RFID lezer en transponder

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module RFID lezer; RFID Starterkit; RFID extra transponders; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met vingerscan

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module vingerscan; Kabelset en voeding

Aanvullingspaket 2e toegangsmodule

DCS module codeclavier/module RFID lezer/module fingerscan en kabelset

Aanvullende componenten

E-opener of motorslot

Aansluitkabel inclusief kabelovergang

BT 782  Door Control System Vluchtdeurveiligheid

Het systeem biedt een veiligheid tegen ongeoorloofd gebruik van deuren in vlucht- en reddingswegen. Het systeem voldoet aan de in Duitsland geldende richtlijnen voor elektrische vergrendelingssystemen van deuren in reddingswegen (EltVTR) en is als bouwmonster geproefd. Op heden voldoet het DCS vluchtdeurveiligheidsysteem met de belichte noodknopaanwijsschild aan het normontwerp PREN 13637 (Elektrisch gestuurde nooduitganginstallaties voor deuren in reddingswegen).

Functies

In normaalbedrijf wordt de deur door het elektrisch vergrendelingselement (deuropener of houdmagneet) afgezekerd. Een ongeoorloofd gebruik in de vluchtrichting wordt hierdoor verhinderd. In geval van gevaar, laat de deur zich ten allen tijde vrijgeven en openen dmv de noodknop. Hierdoor wordt een akoustisch en optische alarm geactiveerd. Door het inzetten van een tweede noodknop kan de eis voor een bidirectionele veiligheid (tweezijdige vluchtwegdoorgang) vervuld worden. Van buitenaf is de deur enkel door een bevel, zoals bijvoorbeeld via een toegangscontrole, aan de stuureenheid te openen.

Van binnenuit kan de deur via de sluetelschakelaar zowel als eenmalige doorgang (kortvrijgave) alsook dag open instelling (continuevrijgave) vrijgegeven worden.

De alarm- en gebeurtenismeldingen zoals bijvoorbeeld noodknopalarm, deur open alarm, sabotagealarm worden via de bedienelementen zowel akustisch als optisch weergegeven. De neutraliseren van de alarmmeldingen wordt via de aan binnenzijde gemonteerde sleutelschakelaar uitgevoerd. Alle geïntegreerde componenten worden voor sabotage bewaakt. Voor de koppeling aan een gebouwensturing zijn 3 uitgangen en 2 ingangen ter beschikking, welke met volgende functies vooringesteld zijn. Functies: signalering van de bewaakte toestand (normaaltoestand); signalering alarmmedingen; vrijgave van motorslot/E-openenr in kortvrijgave (bv via externe drukknop); bewakingslijn van de alarminstallatie (GMA).

Via een PC en de deurmanagement software kunnen de in- en uitgangen via een USB- of netwerkverbinding bijkomend individueel geprogrammeerd worden. Desgewenst kunnen tot 60 deuren met DCS vluchtdeurveiligheid via een RS485 bussysteem in netwerk gelegd worden en via een servergebasseerde deurmanagementsoftware online geprogrammeerd en beheerd worden. De oude generatie van de geïntegreerde Schüco vluchtdeurveiligheid is volledig compatibel met het nieuwe DCS systeeem.

Montagekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen. De stuureenheid is eveneens in het profiel geïntegreerd en wordt door een decorelement afgedekt.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Vluchtdeurveiligheid (standalone/online) met

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

Enkelvoudige deurbel

LED spotmodule

Hoofdonderdelen vluchtdeurveiligheidsysteem

Stuureenheid DCS vluchtdeurveiligheid, DCS sleutelschakelaar, profiel halfcilinder, DCS noodknop, noodknop aanwijsschild, vluchtdeuropener 3 kN / 5 kN, koppelrelais, kabelset en voeding

Uitbreidingspaket bidirectionele vluchtdeur/ tweede noodknop

DCS module noodknop en kabelset

Uitbreidingspaket netwerk

Netwerkmodule EIA 485 en deurmanagement software

Uitbreidingspaket combinatie met DCS toegangscontrole

DCS adapterkabel

Uitbreidingscomponenten

E-opener of motorslot naar aangave van de invulling van de basispositie van de deur.

Aansluitkabel inclusief kabelovergang

Installatie en inbedrijfname

De installatie en inbedrijfname van de vluchtdeurveiligheid kan enkel door een vakman uitgevoerd worden, welke over de toereikenede opleiding en beroepservaring beschikt, alsook over gegronde kennis beschikt op het gebied van vluchtdeurveiligheid.

Als bewijs van deze qualificatie dient hij over een bewijs van vakmanschap te beschikken.

De opleidingen voor dit vakmanschap over de producten, stand van de techniek evenals de normering en voorschriften, kan door een speciale scholing bij de Schüco trainingsafdeling doorgevoerd worden.

Enkel op deze manier kan verzekerd worden dat de systeemrelevante functies foutloos vervult worden.

Controle en onderhoud

De vluchtdeurveiligheid moet minstens 1 maal per jaar, resp. na elke verandering van de elektrische installatie naar de regelgeving van elektrische vergrendelingssysteme van deuren in reddingswegen (EltVTR) gecontrolleerd en onderhouden worden. Dit houdt de doorvoering van de functiemaatregelen, onderzoek van alle funkties en planmatige uitwisseling van verslijtonderdelen.

BT 783 Door Control System Deurcommunicatie

De communicatie is uit onderstaande componenten opgebouwd.

Constructiekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen.

Er kunnen tot 4 Belknopmodullen (max. 12 belknoppen) in combinatie met video-, luidspreker-, microfoon-, huisnummer-, naderingschakelaar-, bewegingsmelder-, als LED spotlichtmodulen ingezet worden.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Belknopmodule, videomodule, luidspreker, microfoon

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

LED spotmodule

BT 784  Door Control System Toegangscontrole / Vluchtdeurveiligheid / Deurcommunicatie

Montagekenmerken

Het Schüco DCS (Door Control Systeem) is een compleet profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Als basis voor de montage van de modules dient een geïsoleerd systeemprofiel.

Dit profiel is dmv een DCS groef en de profielcombinaties, op verschillende toepassingen afgestemd.

In de groef worden de modulen en de passende afdekkingen dmv een speciale bevestigingstechniek (reversibel) gemonteerd. De indeling van de module is vrij te kiezen. De stuureenheid is eveneens in het profiel geïntegreerd en wordt door een decorelement afgedekt.

Functiewijze Toegangscontrole

De onderstaande beschreven bedienelementen omvatten de daadwerkelijke bediening van het toegangscontrolesysteem. Hiervan kunnen tot maximaal 2 eenheden (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser) op één stuureenheid aangesloten worden. De toegangscontrole gebeurt in het bedienelement zelf (Codeclavier; Vingerscan of Kaartenleser). Dmv een versleutelde, manipulatiezekere verbinding wordt het vrijgavesignaal aan de schakelende stuureenheid doorgegeven. Deze bevindt zich in de veilige binnenomgeving en is hiermee afgeschermd voor manipulatie van buitenaf.

Na positieve toegangscontrole en verificatie van de versleuteling tussen bedienelement en stuureenheid, wordt de aangesloten vergrendeling (E-opener/Motorslot) door de stuureenheid onmiddelijk vrijgegeven.

Een tweede vrij aan te sluiten uitgang kan voor bijkomende functies gebruikt worden. (bijv. Externe signalering, of ook het vrijschakelen van een inbraakweringsinstallatie)

Twee ingangen maken volgende functies respectievelijk mogelijk: het openen van de deur dmv een externe vrijgavesignaal (bijv. vrijgavecontact van een gebouwbeheersysteem); blokkeren van de vrijgave van de E-opener/Motorslot om de toegang van de deur te verhinderen. (bijv. bij ingeschakelde alarmcentrale)

De ingebruikname en instellen van het systeem vereist geen bijzondere kennis noch PC.

Het instellen van de verschillende functies (lengte van het codegetal; schakeltijden; schakelwijze (opener/sluiter); verlichting en akustische signalering) worden via DIP schakelaars ingesteld.

Functiewijze Fluchtdeurveiligheid

In normaalbedrijf wordt de deur door het elektrisch vergrendelingselement (deuropener of houdmagneet) afgezekerd. Een ongeoorloofd gebruik in de vluchtrichting wordt hierdoor verhinderd. In geval van gevaar, laat de deur zich ten allen tijde vrijgeven en openen dmv de noodknop. Hierdoor wordt een akoustisch en optische alarm geactiveerd. Door het inzetten van een tweede noodknop kan de eis voor een bidirectionele veiligheid (tweezijdige vluchtwegdoorgang) vervuld worden. Van buitenaf is de deur enkel door een bevel, zoals bijvoorbeeld via een toegangscontrole, aan de stuureenheid te openen.

Van binnenuit kan de deur via de sluetelschakelaar zowel als eenmalige doorgang (kortvrijgave) alsook dag open instelling (continuevrijgave) vrijgegeven worden.

De alarm- en gebeurtenismeldingen zoals bijvoorbeeld noodknopalarm, deur open alarm, sabotagealarm worden via de bedienelementen zowel akustisch als optisch weergegeven. De neutraliseren van de alarmmeldingen wordt via de aan binnenzijde gemonteerde sleutelschakelaar uitgevoerd. Alle geïntegreerde componenten worden voor sabotage bewaakt. Voor de koppeling aan een gebouwensturing zijn 3 uitgangen en 2 ingangen ter beschikking, welke met volgende functies vooringesteld zijn. Functies: signalering van de bewaakte toestand (normaaltoestand); signalering alarmmedingen; vrijgave van motorslot/E-openenr in kortvrijgave (bv via externe drukknop); bewakingslijn van de alarminstallatie (GMA).

Via een PC en de deurmanagement software kunnen de in- en uitgangen via een USB- of netwerkverbinding bijkomend individueel geprogrammeerd worden. Desgewenst kunnen tot 60 deuren met DCS vluchtdeurveiligheid via een RS485 bussysteem in netwerk gelegd worden en via een servergebasseerde deurmanagementsoftware online geprogrammeerd en beheerd worden. De oude generatie van de geïntegreerde Schüco vluchtdeurveiligheid is volledig compatibel met het nieuwe DCS systeeem.

Beschrijven van de Toegangscontrole met RFID leser en transponder

Met een unieke certificatiesleutel (certificatiekaart) worden het Systeem en de transponders (sleutelhangers) geïnitialiseerd. Het gebruikt van systeemvreemde componenten of transponders wordt hierdoor uitgesloten.

Met de certificatiesleutel – welke per installatie (project of groep) geldigheid bezit – kunnen ook meerdere deuren/stuureenheden met elkaar verbonden worden.

De RFID transponders worden met programmeer- en wiskaarten ingelezen. Daarbij kan elke transponder naar keuze één en/of beide uitgangen toegewezen krijgen. Het systeem kan maxilmaal 100 transponders registreren.

Beschrijving toegangscontrole met clavier en cijfercodeingave

Bij de bediening met een cijfercoder kan in pricipe tussen 2 veiligheidsniveaus (4- of 6 cijferige code) gekozen worden.

Een in het begin vast te leggen individuele programmeercode dient enerzijds voor de initialisering van het systeem en anderzijds voor de registratie en het wissen van gebruikercodes. In totaal kunnen tot 50 gebruikerscodes geregistreerd worden.

Tip: Persoonlijke – of ruimteafhankelijke codes zijn mogelijk, er dient echter op gewezen worden dat narmate het aantal codes, de waarschijnlijkheid het invoeren van een juiste code door een niet berechtigd persoon zich verhoogd.

Beschrijving vingerscan

Het vingerscan systeem wordt aan de DCS stuureenheid aangesloten. Dmv een gedefinieerde programmeervinger kunnen toegangsvingers geregistreerd worden. Per vinger bestaat de mogelijkheid één van beide uitgangen te schakelen. Er kunnen tot maximaal 99 vingers opgeslagen worden. Het beheer van de toegangsvingers gebeurt door de programmeervinger. Er kunnen gebruikers geregistreerd en gewist worden.

Toepassing

Als kaderraamverbreding

Als vleugelraammontage

Als verbredingsprofiel naast een stijlprofiel

Wandmontage naast de deur

Als paneelmontage

Uitvoeringsvarianten

Enkelzijdige groef (binnen/buiten); tweezijdig

Decorvarianten

Zwart of wit achtergrondbedrukt glas

Aluminium afdekplaat met individueel kleurenkeuze (RAL naar keuze van de producent)

Functies

Toegangscontrole (standalone) met RFID badgelezer, codeclavier of vingerscan

Vluchtdeurveiligheid (standalone/online) met

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

Enkelvoudige deurbel

LED spotmodule

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met code clavier

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module codeclavier; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met RFID lezer en transponder

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module RFID lezer; RFID Starterkit; RFID extra transponders; Kabelset en voeding

Hoofdonderdelen voor een toegangscontrole standalone met vingerscan

Stuureenheid DCS toegangscontrole; DCS module vingerscan; Kabelset en voeding

Aanvullingspaket 2e toegangsmodule

DCS module codeclavier/module RFID lezer/module fingerscan en kabelset

Hoofdonderdelen vluchtdeurveiligheidsysteem

Stuureenheid DCS vluchtdeurveiligheid, DCS sleutelschakelaar, profiel halfcilinder, DCS noodknop, noodknop aanwijsschild, vluchtdeuropener 3 kN / 5 kN, koppelrelais, kabelset en voeding

Uitbreidingspaket bidirectionele vluchtdeur/ tweede noodknop

DCS module noodknop en kabelset

Uitbreidingspaket netwerk

Netwerkmodule EIA 485 en deurmanagement software

Uitbreidingspaket combinatie met DCS toegangscontrole

DCS adapterkabel

Functies

Belknopmodule, videomodule, luidspreker, microfoon

Een met achtergrond verlicht huisnummer

Bewegingsmelder

Naderingschakelaar

LED spotmodule

Uitbreidingscomponenten

E-opener of motorslot naar aangave van de invulling van de basispositie van de deur.

Aansluitkabel inclusief kabelovergang

Installatie en inbedrijfname

De installatie en inbedrijfname van de vluchtdeurveiligheid kan enkel door een vakman uitgevoerd worden, welke over de toereikenede opleiding en beroepservaring beschikt, alsook over gegronde kennis beschikt op het gebied van vluchtdeurveiligheid.

Als bewijs van deze qualificatie dient hij over een bewijs van vakmanschap te beschikken.

De opleidingen voor dit vakmanschap over de producten, stand van de techniek evenals de normering en voorschriften, kan door een speciale scholing bij de Schüco trainingsafdeling doorgevoerd worden.

Enkel op deze manier kan verzekerd worden dat de systeemrelevante functies foutloos vervult worden.

Controle en onderhoud

De vluchtdeurveiligheid moet minstens 1 maal per jaar, resp. na elke verandering van de elektrische installatie naar de regelgeving van elektrische vergrendelingssysteme van deuren in reddingswegen (EltVTR) gecontrolleerd en onderhouden worden. Dit houdt de doorvoering van de functiemaatregelen, onderzoek van alle funkties en planmatige uitwisseling van verslijtonderdelen.

1	Positiebeschrijving

1.10	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten Vluchtdeurveiligheid en / of Toegangscontrole

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Toegangsconrole (buiten):	BT 781

Vluchtdeurveiligheid (binnen):	BT 782

Levering en montage in de deurpositie ??? als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................

1.20	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten Vluchtdeurveiligheid

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Vluchtdeurveiligheid (binnen):	BT 782

Levering en montage in de deurpositie ??? als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................

1.30	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten toegangscontrole

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Toegangsconrole (buiten):	BT 781

Levering en montage in de deurpositie ??? als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................

1.40	Meerprijs voor Schüco DCS-componenten deurcommunicatie

als volledig profielgeïntegreerd, vlakliggend deurcontrolesysteem.

Uitvoering:

Deurcommunciatie:	BT 783

Levering en montage in de deurpositie als volfunctionele eenheid.

Ingebruikname en aansluiting door de verantwoordelijke elektricien.

1 St	....................	....................