Schüco FW 50+ BF/ FW60+ BF aluminium brandwerende gevel EI30 - EW30 - E30

overeenkomstig EN 1364-3

Brandwerende gordijngevel als thermisch geïsoleerde stijl-regelconstructie met 50/60 mm aanzichtbreedte.

Toepassing als verdiepingshoog raster tussen de plafonds en/of als vliesgevel en/of als lichtdaken.

De maximale afstand tussen 2 verdiepingsvloeren mag niet groter zijn dan 5,0 m.

Maximale ruitafmeting bij verticale vliesgevels: staand en liggend formaat, E30- en EW30-glas 1200 x 2300 mm,  EI30-glas staand en liggend formaat 1400 x 2600 mm. Deze maximale afmetingen zijn afhankelijk van het type beglazing.

Maximale ruitafmeting bij schuindak constructies en lichtdaken: staand formaat, EI30-, E30- en EW30-glas 1226 x 2276 mm, liggend formaat, EI30-, E30- en EW30-glas 1200 x 1050 mm. Deze maximale afmetingen zijn afhankelijk van het type beglazing.

De hieronder beschreven brandwerende gevel is een buiten- en binnenbouwonderdeel dat een vergunning behoeft. De aanwijzingen uit de goedkeuring van de vergunning en de vergunningsaanvraag moeten bij de uitvoering van de bouwwerken worden nageleefd.

De beproevingsverslagen zijn beschikbaar op aanvraag.

Classificatie overeenkomstig EN 1364-3: EI30, E30 en EW30

Constructie-eigenschappen:

De dragende profielen bevinden zich aan de binnenzijde. Alle profielkanten zijn afgerond. De aansluiting van de regels op de stijlen gebeurt door nauwkeurig passende verbinders.

In 3 holle profielkamers van de stijl- en regelprofielen worden isolatoren geschoven. De regelprofielen moeten zo worden uitgeklonken dat de sponning in de regel voor het opnemen van de afdichting overlapt met de opnamegroef in de stijl. De glassponningen worden voorzien van zelfklevende afdichtbanden die in geval van brand zullen opschuimen. Er moeten glashouderprofielen van roestvrij staal worden gebruikt.

De eigenschappen op het vlak van windstabiliteit, luchtdoorlatendheid, slagregendichtheid en geluidswerendheid zijn beter of gelijkwaardig aan een standaard stijl-regelconstructie.

De verwerkingsvoorschriften van de systeemleverancier dienen steeds worden opgevolgd.

Beglazing en vulelementen:

- Pyrobel 16 (AGC)

- Pyrostop 30 (Pilkington)

- Pyrodur 30 (Pilkington)

- Contraflam 30 (Saint-Gobain)

- SchücoFlam 30 (Saint-Gobain)

De beglazing wordt met moeilijk ontvlambare rubberen dichtingen geplaatst.

De beglazing kan eventueel vervangen worden door brandwerende vulpanelen met een brandweerstand van 30 minuten.

Profielaanzichtbreedten:

Stijl en regel	50/60 mm

Profielbouwdiepten:

(de hier vermelde formele afmetingen zijn minimale vereisten)

Stijl	105 mm

Regel	104 mm