Gordijngevel systeem met onzichtbaar geïntegreerde draai-kip ramen – type Schüco FWS 60 CV

Algemeen

• Gordijngevel systeem met onzichtbaar geïntegreerde draai-kip ramen al dan niet voorzien van een glazen balustrade als doorvalbeveiliging.

• Toepassing als klassieke verdiepingshoge raamstroken of als een individueel raam.

• Compleet systeem voor bouwkundige aansluitingen met een eenvoudige verwerking als raamstrook of individueel raam; directe aansluiting op gangbare gevelbekledingsmaterialen met behoudt van optimale thermische isolatie en gecontroleerde afwatering.

• Systeem met buiten-, midden- en binnendichting dat kan toegepast worden bij projecten met de hoogste eisen inzake windlast en slagregendichtheid.

Systeem kenmerken

• Slanke profielen van 60mm met identiek aanzicht bij te openen ramen en vaste velden voor een elegant strak design.

• Integratie van raamvleugels in het stijl- en regelwerk zonder bijkomende inzetprofielen.

• Vlakke aansluiting van kozijn- en vleugelprofiel met minimale schaduwvoeg.

• Draai-kip ramen verdiepingshoog uitvoerbaar.

• In de klemlijst geïntegreerde glazen balustrade als doorvalbeveiliging (conform TRAV).

• Maakt gebruik van de beproefde Schüco SimplySmart beslagtechnologie:

eenvoudige montage en hoog comfort.

• Inbraakwering RC 2.

Thermische prestaties

• Uf-waarden tot 1,5 W/m²K inclusief invloed van de schroefverbinding met 50 mm glas.

• Ucw-waarde van 0,85 W/m²K bij een elementafmeting van 1,2 m x 2,5 m met Ug-waarde = 0,7 W/m²K.