Schüco gevelzwaard koppeling

Gevelbevestiging

Het zonwering systeem wordt bevestigd tussen twee 10 mm brede gevelzwaarden uit aluminium.

Het schroefkanaal van de gordijngevelprofielen wordt t.p.v. de gevelzwaarden weggefreesd.

De gevelzwaarden worden bevestigd d.m.v. 3 RVS bouten DINA4 M8x35.

Deze bouten doorboren het ontwateringskanaal en worden vastgezet op een aluminium versterkingsprofiel dat in het gordijngevelprofiel wordt geplaatst.

Alvorens het gevelzwaard wordt bevestigd dienen de doorboringsgaten te worden afgedicht met Schüco afdichtsiliconen.

De maximaal toegelaten gebruikslast dient te worden gerespecteerd volgens de tabellen van de systeemleverancier.